# Газовый генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением.

Модель E3 POWER GG4500-X (4,0 кВт)

- трехпозиционный счетчик моточасов (частота/счетчик моточасов/напряжение);

- аккумулятор в комплекте(гелевый);

- транспортировочный комплект (колеса, ручка);

- синхронный щеточный генератор;

- электрический старт и ручной старт;

- возможность оборудования комплектом автозапуска;

- глушитель с повышенной производительностью;

- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;

- уникальная система смесеобразования;

- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;

- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;

- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;

- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);

- недорогая электростанция  на колесах для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

| Генератор | E3 POWER GG4500-X |
| --- | --- |
| МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 3,4 кВт/3,7 кВт |
| ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 3,6 кВт/4,0 кВт |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Фаза | 1 |
| Сила тока | 16,8 А |
| Выход постоянного тока | есть |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 79 кг |
| Габаритные размеры, мм | 775х645х660 |
| Двигатель |  |
| Модель | FH300 |
| Объем двигателя | 292см3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 1 л. |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке | 0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
| Уровень шума | 75 дБ |